1.      Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги!

2.         Мне хотелось бы ознакомить Вас с той работой, которая была проведена на нашим предприятием, за последние время и о ее результатах. Учитывая, увеличение спроса на жилье нами было принято решение освоить производство сборного железобетона для жилищного строительства. Проанализировав строительный комплекс нашего города, было принято решение остановиться на каркасном варианте домостроения.

3.         В 2004 году совместно с ООО «КСМК» было начато строительство каркасного жилого дома по серии 1.020 в п.ЗЯБ д. 17А/24. В ходе строительства пришли к выводу, что данная серия для строительства жилья не самая оптимальная. Большой расход металла, сложности при монтаже приводят к удорожанию квадратного метра. Внутренняя планировка ограничена массивной конструкцией.

4.         Изучив передовые технологии и опыт строительства жилья в России, было решено продолжить строительство дома, в основе которого сборно-монолитный каркас по так называемой «Чебоксарской» серии.

5.         Данная серия менее материалоемкая по сравнению с серией 1.020. Эта серия позволяет вести монтаж каркаса без применения сварки и удовлетворяет запросы современной архитектуры. Что имеется в виду: возможность получения сетки колонн до 9 метров, разную высоту этажа, стыковать ригеля к колоннам под любым углом, отсутствие несущих капитальных стен, что позволяет осуществлять свободную планировку помещения.

6.         В данной серии уменьшение расхода арматуры достигается за счет применения более качественного материала в частности высокопрочной проволоки Вр 2 и арматурных канатов. Для осуществления этой задачи было принято решение о модернизации производства.

«Тэнсиланд»   по   производству -плит   пустотного   настила  методом безопалубочного формования.

8.         Производительность данной линии - 100 тыс.кв.м. плит пустотного настила в год.

9.         Формовка изделия осуществляется на дорожке длиной 90 метров, оснащенной системой обогрева. Армированием является предварительно натянутая высокопрочная проволока Вр-2, укладка бетона производится формирующей машиной методом вибропрессования. Качество данных изделий существенно отличается от плит произведенных агрегатно-поточной технологией. Это производство позволяет изготавливать плиты любой длины до 12 метров.

10.       Следующим нашим шагом было приобретение комплекса оборудования для производства ригелей и колонн. Изготовитель оборудования ЗАО «Рекон» г. Чебоксары. Эта универсальная стендовая линия, позволяющая изготавливать колонны и ригеля различных типоразмеров.

11.       Формовка изделия производится на двухместном стенде длиной 66 метров. Укладка бетона производится шнековым бетоноукладчиком одновременно в два ручья. В состав линии также входят: система гидродомкратов, линия подготовки канатов и система домкратов по их натяжению.

12.       Наши мощности позволяют строить до 50 тыс.кв.м жилья и объектов соцкультбыта. Я, обращаю Ваше внимание, что данный каркас дает возможность строить не только жилье, но и многоуровневые стоянки, торгово-офисные помещения и другие объекты. Для полного обеспечения строительства одним из составляющих нашей продукции является бетон и раствор. С целью улучшения их качества и увеличения объемов в 2006 году была произведена реконструкция складов инертных материалов, с установкой системы обогрева. Так же была   произведена   замена   бетоносмесительного   оборудования.   В путем перевода процесса на компьютерное управление.

13.       Применяя наш каркас, в ноябре 2006 года были сданы в эксплуатацию первые два блока дома 17А/24 общей площадью 14,5 тыс. кв.м. В январе 2007 года завершены строительно-монтажные работы по двум последним блокам этого дома. В феврале 2007 года начато строительство 2-х подъездного 12-ти этажного жилого дома с подземными парковками, общей площадью 9700 кв.м. в 38-ом комплексе. Завершается поставка комплекта 17-ти этажного жилого дома в городе Глазов Республики Удмуртия и ведется комплектация 16-ти этажного дома жилого комплекса «Парковой» в 13 комплексе Нового города. На стадии проектирования третья очередь торгового центра «Интермакс» общей площадью 20000 кв.м., с сеткой колонн 9 метров, готовится проектная документация под строительство двух офис-центров общей площадью 12000 кв.м. по проспекту Мира торговый ряд 7/20, так же с применением сборно-монолитного каркаса.

14.       За 2006 год предприятием было выпущено товарной продукции на общую сумму 235068 тыс.рублей, из них бетон, раствор -118861 тыс.рублей, ЖБИ - 98623 тыс.рублей, элементы каркаса -17584 тыс.рублей. В 2007 году планируется рост выпуска товарной продукции до 345000 тыс.рублей, из них бетон, раствор -125000 тыс.рублей, ЖБИ - 130000 тыс.рублей, элементы каркаса -90000 тыс.рублей. Общая площадь зданий планируемых построек в 2007 году составляет 49200 кв.м.

Генеральный директор ООО «Стройдеталь»

И.А.Каримов